Опросный лист  на заказ лифта

| № | Наименование | Данные на заказ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, адрес, телефон, e-mail Заказчика | ООО «Нортек» Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 12. (Контактный телефон 89635701347 Гузь Андрей Васильевич начальник цеха ЦРТО-4.) |
| 2 | Наименование здания, в котором устанавливается лифт (жилое, промышленное, административное, бытовое) | Корпус цеха подготовки сырья (ЦПС). |
| 3 | Назначение лифта: пассажирский, грузопассажирский, больничный, грузовой, ( малый, обычный, выжимной), гаражный, тротуарный | Грузовой. |
| 4 | Грузоподъемность лифта (в кг) | 5000кг.(5т). |
| 5 | Скорость (м/с) | 0,25. |
| 6 | Высота подъема кабины, (отметки нижней, верхней остановки), м | 12. |
| 7 | Количество остановок (перечислить отметки остановок) | 3(1ост.- 1,150; 2ост.-7,2; 3ост.-13,15)(м) |
| 8 | Размеры кабины, мм (ширина x глубина x высота) | 2400 х 3500 х 2400. |
| 9 | Требуется ли вход из кабины в две противоположные стороны | Нет. |
| 10 | Наименование этажей, на которых предусматривается два выхода из кабины (указать отметки остановок) | Нет. |
| 11 | Ширина дверного проема кабины, мм | 2050 х 2400. |
| 12 | Отделка кабины (обычная, твердо-порошковое покрытие, улучшенная – указать что именно) | Улучшенная. |
| 13 | Внутренние размеры шахты в мм (ширина x глубина) | 3250 х 3700. |
| 14 | Высота шахты от верхней остановки в чистоте (расстояние от отметки верхней остановки до низших частей перекрытия над шахтой) в мм | 8200. |
| 15 | Конструкция шахты (кирпичная, железобетонная, железо-листовая) | Кирпичная. |
| 16 | Расположение машинного помещения (вверху над шахтой или внизу, сбоку шахты) и его размеры (ширина x глубина x высота) в мм | Верхнее |
| 17 | Сейсмичность в баллах (свыше 6-ти баллов указать) | 8. |
| 18 | Напряжение сети, питающей лифт (380В) | 380В. |
| 19 | Станция управления (электронная, релейная) | Электронная. |
| 20 | Система управления лифтом (внутренняя, наружная, смешанная) | Наружное управление со всех остановок с дополнительной световой и звуковой сигнализацией. |
| 21 | Конструкция дверей кабины | Распашные складывающиеся двухстворчатые с ручками с наружи. ( НЕ БОСВИНГА) |
| 22 | Дополнительные сведения. | Лифт комплектуется грузо- взвешивающим устройством, освещение в кабине светодиодными панелями. Изготовление лифта согласно ТР ТС -011 -2011. |
| 23 | Число заказываемых лифтов с одинаковой характеристикой | 2шт. |
| 24 | Дополнительные сведения: - исполнение лебедки (левая, правая) - противовес (сбоку, сзади) | По проекту. |
| 25 | Необходимость монтажных работ (да, нет) Тип монтажа (замена существующего лифта, новое строительство) | Да. Замена существующего лифта. |