ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование инженерно-технических средств охраны
объекта ООО «Нортек»

# Наименование организации

ООО «Нортек»

# Основание для производства работ

  - «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности». Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2014г. № 1413

# Район, пункт и площадка строительства

Ограждение территории ООО «Нортек» по периметру.

# Стадийность

Проектирование и строительство.

# Характеристика объекта

Приведена в паспорте безопасности объекта ООО «Нортек»

# Цели и задачи проведения работ

  - Повышение антитеррористической защищенности объекта промышленности.

  - Выполнение требований руководящих документов в области антитеррористической защищенности объектов.

  - Устойчивое и безопасное функционирование объекта, защита интересов их персонала и потребителей от актов незаконного вмешательства.

# Содержание и объемы работ

Разработать проектно-сметную документацию по объекту: «монтаж/демонтаж периметрального ограждения». Проектом предусмотреть что вновь проектируемое ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых ворот и калиток. К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки других организаций, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. (Приложение 1).

- железобетонное ограждение должно быть выполнено из железобетонных самостоящих вплотную плит, высотой не менее 2-х метров. Плиты устанавливаются на песчаногравийное основание, с послойной трамбовкой. (Приложение 2).

- Поверх основного ограждения, калиток и ворот на высоту не менее 0,5 м. устанавливается дополнительное верхнее ограждение спиральный барьер (Приложение № 3) безопасности «АСК» обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения на территорию путем преодоления основного ограждения и других слабо укрепленных мест периметра, как без применения, так и с применением подручных средств. Спиральный барьер должен быть установлен ровно, без провисаний и отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь. На плоских крышах одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению, следует также устанавливать дополнительное верхнее ограждение.

-  Периметральное ограждение должно иметь сплошные металлические ворота высотой не менее 2 м, конструкция которых не должна позволять преодолевать их с помощью простейших подручных средств и инструментов. Ворота и калитки выполняются из листового металла. Конструкция ворот и калиток должна соответствовать категории и классу - не ниже У-I, согласно ГОСТ 51242-98 и обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Ж/Д ворота выполнить (Приложение 4)

- все ворота, имеющиеся в ограждении, должны быть оборудованы устройствами, позволяющими запирать их изнутри на замок, исключающий вскрытие снаружи с помощью простейшего инструмента. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).

- Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа устанавливается под основным ограждением с заглублением в грунт на глубину не менее 0,5 м. Выполняется в виде бетонированного цоколя. (Приложение № 5)